## Slide 1: プロジェクト演習Ⅱ インタラクティブゲーム制作
第4回
はじめての3Dプログラミング
跳んじゃうぞ編

## Slide 2: 今日の内容
跳びたい！
  fk_Vectorの使い方
  状態による条件分岐
  速度と加速度
  衝突判定の第一歩

## Slide 3: 今週のプロジェクト
授業資料ページからダウンロードします
  落としたZipファイルを解凍して、出てきたフォルダを好きなところに配置
今週のFKUT更新情報
  特にないです

## Slide 4: 今日のサンプル
跳びます
マリオ的な何かです
アクションは跳んでなんぼです

## Slide 5: 変数を使った移動制御
数値の直打ちはやめましょう

## Slide 6: 数値の直打ちはよくないよ
glTranslate()みたいな命令に直接数値を打ち込むのは、あまりよろしくない
  位置や速度を直したくなったら大変
じゃあdoubleの変数ちまちま用意する？
  それも面倒な話です
x,y,zみたいにいつもセットで使う数値をひとまとめにできればいいのにねー

## Slide 7: できます
fk_Vectorというスペシャルな型の変数を 使います
  変数の作り方
    fk_Vector vPos, vSpd;
  値のセット方法
    vPos.set(50.0, 0.0, -10.0);
    vSpd.x = 0.0;
    vSpd.y = 0.0;
    vSpd.z = -2.0;
  各種命令での利用方法
    hogeModel.glMoveTo(vPos);
    hogeModel.loTranslate(vSpd);

## Slide 8: こんなこともできるよ
x,y,zそれぞれで足し算や引き算をしたい
  こう書かなきゃいけないところが…
    vC.x = vA.x + vB.x;
    vC.y = vA.y + vB.y;
    vC.z = vA.z + vB.z;
  こう書けばできる
    vC = vA + vB;
掛け算や割り算もできる
  方向は同じで進む距離だけ変えたい、なんて時に超絶便利

## Slide 9: Coolなプログラムを 書くためのポイント
数値をセットする部分と、 命令を出す部分を、 出来る限り分けて書く
変数を使えば、数値のセットを先頭で 済ませて、後ろは純粋に命令の手順だけ、 という書き方にできる
今の内から意識できていると、後々お得

## Slide 10: キーを押したら勝手に動く、は どーやるの？
前回の課題でやりたかった人もいるでしょう

## Slide 11: 前回の教えた条件分岐で できたこと
キーを「押してる間」こうしろ
キーを「押した瞬間」こうしてね
だけど
キーを押したら「こう動き始めてね」
  これができなくて「スペシャルアクション」を断念した人もいるはず

## Slide 12: フラグ、立ってますか？
キーが押された！フラグが立った！
  if(キー押された) { フラグON }
フラグ立ってる間はこうしなさい！ アクションが終了したら、 フラグをベキッ！と折りなさい
    if(フラグON) {
      アクション1コマ分の処理
      if(アクション終わり?) { フラグOFF }
    }

## Slide 13: 例題
Xキーを押すと、5秒間車体が赤くなり、 3倍の速さで走るようにしてみよう
  フラグとして秒数をカウントする変数を用意
  フラグが立っているかいないかで処理を分岐
  フラグが立っている場合の処理で、残り時間を減算していく

## Slide 14: お前ちょっと跳んでみろよ
飛べないアクションはただのアクションだ

## Slide 15: ジャンプはアクションの命
ジャンプもフラグによって管理できる アクションのひとつ
今回は２種類ほど ジャンプのやり方を 考えてみよう
右図は驚異的な 跳躍力でお馴染みの 配管工Mさん

## Slide 16: フラグ(モード)管理の流れ
普通の状態を0とする
キーを押されたら上昇モード(1)とする
頂点に達したら下降モード(2)とする
着地したら0に戻す

## Slide 17: 上昇と下降ってどういう処理？
単純に一定距離ぶん上下移動させる
  glTranslate()で動かせばいいのだが…
  ずっと一定値だと単調で気持ち悪い
速度と加速度の関係を思いだそう
  速度をいじってやることで動きに緩急が付く
  重力加速度とかに則ってもいいけど、 そのままだとあんまり面白くない
  気持ちいい動きを探してみよう

## Slide 18: モードの境目
通常→上昇
  キーが押された瞬間
上昇→下降
  y方向の速度がマイナスになった時
下降→着地
  物体のy座標が0になった時
    マイナスになってしまうと地面を突き抜ける ことになる
    「衝突判定」が必要

## Slide 19: 床との衝突判定
現在位置を調べる
  getPosition()でそのModelの現在位置を 取得できる。fk_Vectorの変数で受け取る
入っちゃまずい位置だったら、 正しい位置に戻す
  y座標を調べて、マイナスだったら0にする
  glMoveTo()でyを0にした位置へ強制送還

## Slide 20: 奥深き衝突判定
床との判定や「一定範囲から出るな」の判定は楽
障害物との判定、敵キャラクターとの 判定はとてもとてもとても難しい
少しずつやっていくので、 少しずつ頑張りましょう

## Slide 21: 今日の課題
BASIC
  床の範囲から外に出られないようにしよう
ADVANCED
  2段ジャンプをできるようにしよう
EXTREME
  ダッシュ後慣性が残るようにしよう